## Slide 1
- 제품 사양서
MAP
PE(H111)
ALT1 _ BED <1층 침대>
※상기 자재 & HARDWARE는 K.S품질 기준 또는 동일한 품질에 합격한 제품.
위에 기재된 내용은 지속적인 제품의 연구,개발 보완으로 인해 변경될 수 있습니다.
[규 격]
1020(W) X 2059(L) X 928(H)
- 화운데이션 : 1000(W) X 2000(L) X 180(H)
다리통 : 100mm(H)
[디자인]
헤드보드 상단 모서리/화운데이션 전면 모서리의 라운딩 처리와 내추럴
컬러 적용으로 안정감 있는 디자인.
헤드보드의 플러쉬패널 가공으로 제품의 경량화 구현.
헤드보드와 매트리스, 화운데이션 간 유격을 최소화하여 기숙사 내실에서의 공간활용성을 고려한 디자인.
화운데이션은 오염과 훼손에 강한 브라운 컬러 패브릭으로 마감, 추가침구가 필요 없는 디자인.
[소 재]
헤드보드
- 표면재 : 전/후면 스마트포일(선함침지) 접착 마감
- 원자재 : E0등급 MDF, 39T Flush Panel(4.5T X 30T X 4.5T)
- EDGE : 0.6T PVC EDGE 마감
화운데이션
- 원단 : 브라운 패브릭 원단
- 내장재 : 네오텍스(폴리에스테르 솜 압축펀칭)
- 매쉬 : 3.20mm 연선매쉬
- 마이티스프링 : 강선두께 3.50mm 6회전 스프링, 모래시계 형태
- 목대 : 미송(스프러스), 수분함유율 13% 이하
- 코너스폰지 : 밀도 60㎏/㎡ 안전성 확보
Notes: <number>

## Slide 2
- 제품 사양서
MAP
PE(H111)
ALT1 _ BED <1인용 메트리스>
[규 격]
- 1000(W) X 2000(L) X 220(H)
[디자인]
- 밝은 원단에 비해 오염이 덜한 연그레이 원단에 은은한 무늬
가공.
- 봉합 테이프 컬러는 진한 그레이 컬러로 투톤 디자인 적용.
[소 재]
- 원단 : 선방염 자가드 원단, 100% 폴리에스테르
- 커버스폰지 : 경도 5㎏/314㎠(±3), 영구합출변형율 5% 이하,
밀도 19㎏/㎡ 사용, 10mm * 2매
- 내장재
* 폴리에스테르 솜 압축펀칭 7mm(1㎡ 당 700g)파워텍스
* 폴리에스테르 솜 압축펀칭 10mm(1㎡ 당 1000g)가드텍스
- 스프링 : 고탄소 포스코산 최고급원료,
인장강도 1500~1720N/㎟, 탄소합유량 0.64~0.71%,
수축율 20mm 이하, 280~320℃의 고주파 열처리,
높이는 150mm(±5), 6회전 스프링,
강선두께 2.50mm 헤리컬 코일 1.40mm, 테두리링 5.0mm
조립은 0.90mm 압연강판 클립고정
- 보조스프링 : 가장자리 탄력강화를 위해 6~8개 투입
- 옆면 : 밀도 15㎏/㎡ 스폰지, 공기통 4개(습기, 녹방지)
- 공법 및 기타 : 인체에 무해, 무취한 핫멜트 접착공법
상/하면 동일사양 적용(양면사용), 2중 비닐포장 완성
* 상기 자재 및 하드웨어는 K.S 품질기준 또는 동일한 품질
기준에 합격한 제품.
Notes: <number>